## Slide 1
KI-gestützte Anomalieerkennung in Smart-Meter-Daten
Ensemble-Methoden und LLM-gestützte Handlungsempfehlungen für das gewerbliche Energiemanagement
Autoren
Felix Zorn · Jakob Ringel
THWS
Zugehörigkeit
Fakultät für Wirtschaftsingenieurwesen, THWS · Modul „Nachhaltigkeit und Digitalisierung“ (Prof. Dr. M. Müßig)
Einführung
Der Smart-Meter-Rollout nach dem GNDEW (2023) macht 15-Minuten-Lastgänge gewerblicher Liegenschaften flächendeckend verfügbar. Vermeidbarer Verbrauch — etwa durch fehlerhafte Anlagensteuerung oder fehlende Nachtabsenkung — bleibt ohne systematische Analyse jedoch unentdeckt und verursacht unnötige Kosten und Emissionen.
Etablierte Detektionsverfahren liefern zudem meist nur ein Flag — ohne Begründung, ohne Kostenbezug und ohne konkrete Handlungsoption. Wir haben untersucht, wie sich auffällige Lastgänge nicht nur zuverlässig erkennen, sondern auch automatisch in erklärbare, priorisierte Maßnahmen überführen lassen.
Cost-First-Dashboard
Screenshot hier einfügen
Zielsetzung
Wir haben untersucht, ob sich Anomalien in gewerblichen Lastgängen erklärbar erkennen lassen — je Standort, aber ohne ein eigenes Modell pro Filiale — und automatisch in priorisierte, kostenbewertete Handlungsempfehlungen überführen lassen.
Hypothese: Ein Ensemble komplementärer Methoden erkennt Lastgang-Anomalien zuverlässiger als jede Einzelmethode; eine lokal betriebene LLM-Schicht übersetzt die Funde in konkrete, nachvollziehbare Maßnahmen für das Energiemanagement.
Methodik
1
Datengrundlage: 22 Baumarktfilialen + 1 Sonderstandort, RLM-Lastgänge im 15-Minuten-Takt (2023–2026); zeitlicher Train/Test-Split an 2025-01-01.
2
Vorverarbeitung: STL-Zerlegung und Feature-Bildung je Standort als gemeinsame Basis aller Detektoren.
3
Vier Detektoren parallel: Z-Score (STL-Residuum), ARIMA je Cluster, Cluster-Distanz, Autoencoder (Dense+LSTM).
4
Union-Ensemble: Zusammenführung der Methoden; Vergleich über paarweises Cohen’s κ und manuelle Plausibilitätsannotation.
5
LLM-Empfehlung: lokales Qwen 2.5 7B (Ollama) erzeugt strukturierte JSON-Empfehlungen aus Kontext (Wetter, Strompreis, Mehrkosten).
Ergebnis
Die vier Methoden sind weitgehend disjunkt: paarweises Cohen’s κ ≈ 0 (max. 0,11 zwischen ARIMA und Autoencoder) — kein Einzelsieger, die Verfahren decken unterschiedliche Anomalietypen ab und ergänzen sich.
Auf den 66 manuell von zwei Gutachtern geprüften Top-Kandidaten erreicht jede der vier Methoden 100 % Precision — die markierten Lastgänge waren durchweg plausibel anomal.
Auswertung
Die geringe Überlappung bestätigt die Hypothese: Erst das Ensemble deckt das volle Spektrum der Anomalietypen ab — von kurzen Lastspitzen bis zu dauerhaft überhöhter Grundlast.
Die LLM-Schicht lieferte 66/66 valide Empfehlungen (0 Schemafehler) in rund 8 Minuten Gesamtlaufzeit, mit differenzierter Schweregradverteilung (32 / 25 / 9) — kein „alles hoch“-Bias.
Beispiel: ein Baumarkt zog nachts 72,6 kW statt erwarteter 8,0 kW (+807 %); die lokale LLM-Schicht ordnete dies einer durchlaufenden Anlagensteuerung zu und schätzte die Mehrkosten.
Schlussfolgerung & Ausblick
Ein Ensemble aus vier Detektoren plus lokaler LLM-Schicht erkennt Lastgang-Anomalien plausibel und liefert erklärbare, kostenbewertete Handlungsempfehlungen. Die Erkennung erfolgt je Standort, ohne ein eigenes Modell pro Filiale: ARIMA und Cluster-Distanz arbeiten cluster-basiert, der Autoencoder kategoriebasiert mit Pro-Standort-Normierung.
Praxis: priorisierte Maßnahmen und ein Schwellwert-Regler ohne Neu-Inferenz. Nachhaltigkeit: Das LLM läuft lokal, ohne Cloud-Datenabfluss und ohne Trainings-Energieaufwand (SDG 7 & 9).
Limitation: Exakte Postleitzahlen je Standort lagen nicht vor; der Wetterkontext stützt sich auf eine einzelne Referenzstation. Ausblick: Übertragung auf weitere Standortkategorien wie Tankstellen und Bürogebäude.
Quellen & Danksagung
Chandola, Banerjee & Kumar (2009): Anomaly Detection: A Survey · Cleveland et al. (1990): STL-Dekomposition.
Datengrundlage und methodisches Feedback: Industriepartner aus dem Energiebereich.